## Slide 1
Toggle switch up
Bell Start working
Toggle switch down
Bell Stop working
Program Flow
ระบบสัญญานเตือนภัย แบบ Ethernet
Program standby
Work Instruction (WI)
การใช้กริ่งสัญญานฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ หรือ เหตุที่มีผลกระทบต่อลูกบ้าน
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ)
จะต้องเป็นคนโยกสวิตช์เตือนภัยขึ้น โดยกล่องสวิตช์นี้
จะถูกติดตั้งไว้ในป้อมยาม
จากนั้นก็ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย หลังจากที่เหตุการณ์ สงบลง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ)
จะต้องกลับมาโยกสวิตช์เตือนภัยลง
เป็นอันเสร็จขั้นตอน
Show Blinking
LED Status receiver 1,2,3
Show ON
LED Status receiver 1,2,3
Bell Not working
Operator Checking
Complete
Toggle switch up
YES
NO
IF
Ready
Not Ready
* Note: Receiver used 2 or 3 module
lnwIQ Sound
หมู่บ้านสุริยาเพอร์เฟค
2
จัดทำโดย คณะกรรมการ

## Slide 2
lnwIQ Sound
หมู่บ้านสุริยาเพอร์เฟค
2
จัดทำโดย คณะกรรมการ
Module Sender Wiring
PIN 2
PIN 8
PIN 9
PIN 7
LAN
192.168.1.250
CPU
GND
SW
R3
R2
R1
Led2
Led3
Led1
LED สถานะ Receiver 1
LED สถานะ Receiver 2
// LED แสดงการกด
// สวิตช์ ส่งสัญญานเตือน
// สายแลน
HUB

## Slide 3
lnwIQ Sound
หมู่บ้านสุริยาเพอร์เฟค
2
จัดทำโดย คณะกรรมการ
Module Receiver Wiring
PIN 2
PIN 8
PIN 9
LAN
192.168.1.251
CPU
GND
Relay
R2
Led 2
// อ๊อต
// สายแลน
PIN 3
Led กระพริบรัวๆ เชื่อมต่อไม่สำเร็จ
Led กระพริบช้าๆ เชื่อมต่อสำเร็จ
R1
Led 1
Led ไฟเข้า
HUB

## Slide 4
lnwIQ Sound
หมู่บ้านสุริยาเพอร์เฟค
2
จัดทำโดย คณะกรรมการ
Arduino Code all Projects
1. Code: Sender
2. Code: Receiver1
3. Code: Receiver2
https://raw.githubusercontent.com/lnwIQ/Alarm-System/refs/heads/main/Sender.ino
https://raw.githubusercontent.com/lnwIQ/Alarm-System/refs/heads/main/Receiver1.ino
https://raw.githubusercontent.com/lnwIQ/Alarm-System/refs/heads/main/Receiver2.ino